## Slide 1: ResiRCA: A resilient energy harvesting ReRAM crossbar-based accelerator for intelligent embedded processors
Keni Qiu et.al
Capital Normal University, Beijing, China 2020, HPCA

## Slide 2: 场景：energy harvesting system
系统的能量来源并非电源，而是从外界获得能量
  Piezo Signals
  Thermal Signals
  TV-RF Signals
  WiFi-home Signals
  WiFi-office Signals

## Slide 3: 场景：energy harvesting system
信号特点：不稳定
考虑两种策略：
  Full-size activation：蓝
  Tile-size activation：黄
红线为power曲线
Notes: 考虑两种策略：两个activation
红线为供能曲线，不稳定
当且仅当一个cycle内供能足够时才可以计算，tile策略可以更好的利用能量。（highlevel想法）

## Slide 4: 场景：energy harvesting system
Full-size activation（左） & Tile-size activation（右）

## Slide 5: ResiRCA overview
MCU+ResiRCA
Map上的优化：
  Lightweight：低精度、小模型
  Fine-grained reconfiguration:
    将NN划分成细粒度
    在不同周期根据供能采用不同的计算策略
RCA：ReRAM crossbar-based CNN accelerators

## Slide 6: 两个challenge
Challenge 1: 低功耗，可重构的RCA
现有架构不能应用于energy harvesting system中：
  ISAAC的最细粒度仍需要24mW，大部分时间会产生failure

## Slide 7: 解决Challenge 1:
Challenge 1: 低功耗，可重构的RCA
为限制power：
  选择低精度量化模型（4-bit input 4-bit output 1-bit weight）
  将电路设计成可以关掉的
  粗粒度功率门控来控制RRAM-tile的激活数量

## Slide 8: 两个challenge
Challenge 2：动态RCA的activation和scheduling
  对传统架构中的loop tiling策略重新设计

## Slide 9: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  Computation tiling: 采用现有文章的方式分tile
  Computation parallelism:
    定义某一层的并行粒度 ：
    定义某一层的实际并行粒度：

## Slide 10: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  六种Execution strategies：
    A. Simple：当且仅当power可以计算所有层时开始计算，且weight仅有1份

## Slide 11: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  六种Execution strategies：
    B. Naive2：仅当power可以计算所有层时开始计算，但计算时允许层内tile间并行计算

## Slide 12: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  六种Execution strategies：
    C. Sequential：层内可以分多个cycle计算

## Slide 13: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  六种Execution strategies：
    D. Pipelining：采用层间流水线

## Slide 14: 解决Challenge 2:
1. Computation decomposition and parallelism
  六种Execution strategies：
    F. ResiSchedule：将pipeline和sequential混合

## Slide 15: 解决Challenge 2:
为在计算过程中动态地选择更优的策略，定义一个优化问题
2. Power model, latency model and throughput model
  三个参数：
    ：权值矩阵行方向上tile的大小
    ：权值矩阵列方向上tile的大小
  根据以上参数计算出一层的功耗、延迟
  对于Throughput model，sequential和pipeline策略的结果不同，因此分别表示为和

## Slide 16: 解决Challenge 2:
3. Dynamic activation strategy
  优化问题定义：最终优化结果从两个策略中选一个更优的
    对于sequ策略：
    对于pipe策略：

## Slide 17: 解决Challenge 2:
4. Activation transition
  在不同power间过渡的产生问题：这种不连续会造成partial sum的浪费，在大规模的应用场景下会造成较大的overhead
  定义一个transition condition：
    此时可以在策略2中安排，就不会产生partial sum的浪费
  定义smooth transition strategy ：
    当不能被 整除时，取 ，会浪费一小部分

## Slide 18: 解决Challenge 2:
4. Activation transition
  不能达到时：
    Multi-step Transition：将power level先转到中间值，进行多次smooth转换。
    Eager Transition：如果从预测到会从高power转到低power，那么就提前放弃做不完的矩阵乘法
      由于预测power level也需要能量，所以这个适用于丢弃数据会产生大量浪费的场景使用。

## Slide 19: Experiments
Throughput & energy efficiency
两图趋势接近
Resischedule 与sequential非常相近，这是因为大部分情况搜到的都是sequential solution

## Slide 20: Experiments
Power utilization
  Power availability：能让RCA激活的时间占比
  Power utilization：利用的能量比
  Piezo的availability低是因为piezo的能量低，但可获得较高的utilization

## Slide 21: Experiments
Transition efficiency
  使用transition的数据占比。smooth转换对piezo很有意义

## Slide 22: Experiments
Power predictor
  Piezo对power predictor需求更多，因为它的能量太低
  PV数据集对power predictor需求较小， 是因为 策略已经有效，不必过准预测

## Slide 23: Experiments
Sensitivity study on duplication copy
  G越大，throughput越大

## Slide 24: Thought
优点：
  一个全新的场景
  Evaluate全面、分析得全面